Нарушение работником мер безопасности привели к тяжелой травме.

04.02.2021 на строительном объекте «Монтаж технологического оборудования мельницы № 3 цеха помола цемента филиала № 1 «Цементный завод» ОАО «Красносельскстройматериалы» работниками Филиала Гродненское монтажное управление открытого акционерного общества «ПРОМТЕХМОНТАЖ» выполнялись работы по монтажу оборудования. В частности, монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций совместно с электросварщиком филиала выполнялись работы по монтажу металлоконструкций на высоте 13,5м над уровнем пола. Согласно разработанного в филиале проекта производства работ, работы по монтажу данных металлоконструкций необходимо было выполнять с подмостей – Тур-вышек. Выход на монтируемое оборудование был запрещен. Перед началом выполнения работ работники были ознакомлены проектом производства работ.

Вместе с тем, зная о том, что выход на монтируемое оборудование был запрещен, монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций и электросварщик проигнорировали данные меры безопасности. Перед началом работ работникам необходимо было произвести монтаж подмостей. Однако, с целью экономии времени, они, не устанавливая подмостей, поднялись на монтируемое оборудование и приступили к работе. Во время выполнения работ по монтажу металлоконструкций монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций поскользнулся и упал с высоты 13,5м на площадку для обслуживания оборудования, расположенную на высоте 9м. При падении работник получил травму ноги.

Заместитель начальника

отдела Гродненского областного

управления Департамента

государственной инспекции труда. 		Д.А. Сакович

22.03.2021