Об электробезопасности при проведении зерноуборочных работ

Уважаемые руководители хозяйств и специалисты агропромышленного комплекса. Начинается уборка зерновых. А это значит, что на зернотоках начнётся круглосуточная работа с большим количеством привлечённых людей. Для предотвращения несчастных случаев с людьми и поражения электротоком необходимо выполнить следующее:

- оборудуйте цепи подключения передвижных электрифицированных машин и механизмов устройством защитного отключения (УЗО);

- проведите инструктажи по электробезопасности всему персоналу, связанному с работой, при проведении которой может возникнуть опасность поражения электротоком (машинисты КЗС, рабочие обслуживающие передвижные электрифицированные механизмы и машины, и др.);

- проведите инструктажи с механизаторами, водителями, комбайнёрами, помощниками комбайнёров о правилах нахождения, в охранных зонах воздушных линий электропередач;

- передвижение электрифицированных машин и механизмов производить только отключенными от сети электроснабжения;

- оборудуйте все распределительные щиты запирающимися устройствами, что бы не допустить, попадания не электротехнического персонала в распределительные щиты.          - отключите от сети электроснабжения, электроустановки которые не будут эксплуатироваться.

- не допускайте к работе с электрифицированными машинами и  механизмами людей моложе 18 лет.

А так же напомните элементарные Правила электробезопасности при работе на электрифицированных машинах и зерноуборочных комбайнах.

Если в процессе работы выявится неисправность электрооборудования, заземления или питающего кабеля, то немедленно выключают электродвигатель, а затем общим рубильником отключают машину от сети.

Подвешивают токопроводящий кабель к зерноочистительным машинам на зернотоку на надежных опорах, обеспечивая свободный проезд транспорта. Нельзя прокладывать кабель по земле

Механизатор не должен устранять сам обнаруженные повреждения электродвигателей, пультов управления, сигнализации, электропроводки. Необходимо вызвать электромонтера.

Кабель, подводящий электроэнергию, не должен иметь механических повреждений. Нельзя оставлять после работы машину, подключенной к электросети. Запуск производят, убедившись, что для находящихся на току людей нет опасности от движущихся механизмов.  Запуск машины без зануления, а также при снятых или неисправных ограждениях запрещен. Следует ежедневно проверять соединения жил токоведущего кабеля в клеммной коробке, обращая особое внимание на крепление нулевого провода.

При работе машины крышка щита управления должна быть всегда закрыта. Работа с открытой дверцей запрещается.

При выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередач на металлические корпуса машин и механизмов могут наводиться опасные электрические потенциалы, вызванные электростатической и электромагнитной индукцией.  Особенно опасно соприкосновение металлических машин и механизмов непосредственно с проводами, при наезде машины на оборванные провода или при падении оборванного провода на машину или трубопровод.  Нельзя приближаться к опорам, имеющим оборванные провода, на расстояние менее 20 м.

Запрещается:

· предпринимать самостоятельно меры по снятию провода с машины вручную, в том числе и с помощью каких-либо предметов.

При работе сельскохозяйственных машин в охранной зоне воздушных линий электропередач запрещается находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины, выполнять ремонтно-профилактические работы на машине, а также работать при приближении или во время грозы.

В случае падения провода на машину или соприкосновения машины или механизма с проводом, а также при возникновении между проводом и машиной электрического разряда работу на этой машине необходимо прекратить.

При падении провода на машину механизатор, не вылезая из кабины, должен немедленно остановить машину. Если при этом можно освободиться от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать как можно быстрее.

В случае отсутствия такой возможности свидетели должны сообщить о случившемся на предприятие электрических сетей и до прибытия аварийной бригады ни механизатор, ни рядом находящиеся работники не должны предпринимать никаких самостоятельных действий. Приближаться к такой машине на расстояние ближе 20 м запрещается.

Если механизатор работает один, то он должен сигналом тревоги привлечь внимание механизатора ближайшей машины, который сообщает о случившемся аварийной службе.

Если в результате падения провода или возникновения электрического разряда машина загорелась, ее следует немедленно покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения с машиной и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе сомкнутые ноги, не держась за машину, а удаляться от нее на расстояние не менее 25 м только прыжками на одной или двух сомкнутых вместе ногах.

Необходимо помнить о возможности поражения электрическим током при работе вблизи линий электропередач. Проезжать под проводами высоковольтных линий можно только в перпендикулярном направлении. Ни в коем случае нельзя оставлять агрегат даже на кратковременную стоянку под проводами любых линий электропередач. Останавливаться можно на расстоянии не менее 25 м.

Начальник Вороновской районной инспекции

Энергогазнадзор                                                                            Т.З. Валюкевич